## Slide 1
Medidor de umidade de madeira sem contato
Apresentação prévia
Gabriel Rocha Rogoginski
Juliana Beatriz Vitória D´Agostin de Azevedo Sant´Ana
Nycollas Daniel Oliveira Santos
Automação Industrial
Wilerson Sturm
Curitiba
2023

## Slide 2
Sumário
  Dispositivo
  Externo
  Interno (FPGA)
  Materiais
  Método
  Discussão
  Equações
  Conclusão
  Agradecimentos
  Referencias

## Slide 3
Dispositivo

## Slide 4
Externo

## Slide 5
Externo
Interdigital capacitor

## Slide 6
Interno

## Slide 7
Clock Multiplier

## Slide 8
Controller
  O controlador do circuito, além de armazenar as variáveis de tempo de aquisição, coeficiente multiplicativo e entre outras, ele também realiza os cálculos e executa a contagem do tempo.
  Temos como objetivo ainda implementar a varredura e leitura de um teclado 4x4 (parcialmente realizada) e ainda adicionar um display 16x2 como interface para o usuário (não iniciada).
  Código em VHDL (não finalizado).

## Slide 9
Materiais
  1x ICL8038
  2x LM358
  1x 78L05
  2x BC548
  9x Resitores de 10k
  2x Resitores de 1k
  2x Trimpots de 100k
  1x Capacitor de 3.3nF
  1x Placa de fenolite

## Slide 10
Método
Aquisicão do tempo de defasagem de duas ondas, defasadas a partir de um circuito RC, com um capacitor que varia a sua capacitância de forma proporcional a umidade do material dielétrico. A aquisição desses dados é feita pela FPGA, por configurações que realizam cálculos e contagem do tempo de defasagem a partir de dois contadores e um somador, resultando em uma contagem com o dobro da frequência de clock.
Inspirado no sistema de Double Data Rate (DDR) de comunicação de memorias com o barramento de um computador.

## Slide 11
Discussão
  Equações
  ficl=0.33/RC1
  R=R7=R8
  fc=1/(2πR1VC1)
  fc≂ficl (Com o dieletrico do interdigital capacitor sendo o ar)
  REF=VCC/2
Externo

## Slide 12
Discussão
  Equações
  Fclk=Frequência do clock
  N=Número de saída do full adder
  Δt[s]=N*1/(Fclk*2)
  Erro de Δt[s]=±1/(Fclk*2)
  Exemplo Fclk=50MHz e N=100111010000[2] ou 2512[10]
  Δt=25.12µs
  Erro de Δt=±10ns
Interno

## Slide 13
Conclusão
  Agradecimentos
  Alexandre Francisco de Moraes
  Luiz Carlos Felizari
  Perci Ayres Antiqueira
  Referencias
  https://www.mit.edu/~6.331/icl8038data.pdf
  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
  https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/lm358-d.pdf
  http://www.alinx.vip:81/ug/AX301B_UG.pdf
  https://en.wikipedia.org/wiki/Double_data_rate